«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ директора № 55-з

від  26 жовтня 2018р

Директор ЦДТ

___________Н.Сапчук

Інструкція №  199/18

з охорони праці  при роботі на токарному верстаті по дереву

1.	Загальні вимоги:

1.1.До роботи під час ручної обробки деревини допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють і перевіряють в межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2.У робочій зоні можливий вплив таких шкідливих та небезпечних факторів, як рухомі частини устаткування, електричний струм.

1.3.Небезпечній у роботі:

- пошкодження очей стружкою, що відлітає;

- доторкання до деталі, що обробляється;

- неправильне поводження із різцем;

- скалки погано склеєної деревини.

1.4.Виконувати тільки роботу, доручену керівником.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи:

2.1. Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, волосся сховати під головний убір.

2.2. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха пасової передачі.

2.3.Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення занулення з корпусом верстата.

2.4.Прибрати з верстата всі сторонні предмети, інструменти розкласти у встановлені місця.

2.5.Перевірити, чи немає у заготовці задирок, тріщин, обробляти заготовку до потрібної форми, після чого надійно закріпити її в обертових центрах на верстаті.

2.6.Установити підручник і зазором 2-3 мм від деталі, що обробляється, і закріпити його на висоті центрової лінії заготовки.

2.7.Перевірити справність різального інструмента і правильність його заточки.

2.8.Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

2.9.Перед початком роботи надіти захисні окуляри.

3.Вимоги до безпеки під час роботи:

3.1.Підводити різець до заготовки тільки після того, як робочий вад досягне повної частоти обертання.

3.2.Подавати інструмент плавно, без сильного натиску.

3.3.Своєчасно посувати підручник до оброблювальної деталі, не допускати збільшення зазору.

3.4.Щоб уникнути травм під час роботи:

- не нахиляти голову близько до верстата;

- не передавати і приймати предмети через обертові частини верстата;

- не вимірювати деталі, які обертаєте, під час роботи верстата;

- не зупиняти верстат, гальмуючи рукою деталь;

- не відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.5.У випадку вимкнення струму з мережі негайно відключити станок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

4.1.Зупинити верстат. Покласти у відведені місця інструменти.

4.2.Прибрати з верстата стружку за допомогою стружки. Не здувати стружку, не змітати її рукою.

4.3.Здати верстат керівнику. Привести себе у порядок.

4.4. Виходити з майстерні тільки з дозволу керівника.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1.При виявлення несправності під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити безпосередньо керівника.

5.2.У випадку травми, пожежі негайно повідомити керівника.

____________________                                      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник  служби

охорони праці відділу освіти         _____________         __________________

(особистий підпис)                       (прізвище, ініціали)

Заступник директора ЦДТ                    _____________         _____В.В.Лінійчук__________

(особистий підпис)                    (прізвище, ініціали)