«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ директора № 55-з

від  26 жовтня 2018р

Директор ЦДТ

___________Н.Сапчук

Інструкція №  198/18

з охорони праці  при роботі на токарному верстаті по металу

1.	Загальні вимоги:

1.1.До роботи під час ручної обробки деревини допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють і перевіряють в межах навчальної програми. Проведення інструктажу з техніки безпеки оформляють у журналі.

1.2.Нещасні випадки можуть статися при:

- відсутності чи несправності засобів захисту;

- ненадійного кріплення деталі, інструмента;

- несправності електрообладнання, зокрема заземлення, занулення;

- безладу на робочому місці.

1.3.Виконувати потрібно лише ту роботу, яку доручив керівник.

2.	Вимоги безпеки перед початком роботи:

2.1.Одягнути спецодяг, застебнути його на всі ґудзики, волосся сховати під головний убір.

2.2. Перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів з'єднання захисного заземлення, занулення з корпусом верстата.

2.3.Розмістити заготовки та інструменти в певному порядку на приставній тумбочці або спеціальному пристрої.

2.4.Міцно закріпити різець і деталь, яку обробляєте, вийняти ключ із патрона і покласти у встановлене місце.

2.5.Перевірити роботу верстата на холостому ходу та справність пускового механізму.

2.6.Перед початком роботи одягнути захисні окуляри.

2.7.при виявленні несправностей повідомити про них безпосереднього керівника, без його дозволу до роботи не приступати.

3.Вимоги до безпеки під час роботи:

3.1.Плавно підводити різець до деталі, яку обробляєте, не допускати збільшення перерізу стружки.

3.2.Зачищати деталі на верстаті напилком або шкуркою, прикріпленою до жорсткої оправи.

3.3.Під час роботи з центрами перевірити, чи надійно закріплено задню бабаку, стежити, щоб отвір у заготовці був правильним.

3.4.Користуватися ключами, що відповідають гайкам і головкам гвинтів.

3.5.Стержень, який обробляєте, вибирати такої довжини, щоб він не виступав за межі верстата.

3.6.Під час роботи забороняється:

- нахиляти голову близько до патрона, до різального інструмента;

- передавати і приймати предмети через обертові частини верстата;

- спиратися і класти лікті на верстат;

- вимірювати деталі, які обертаєте, змащувати їх, чистити і прибирати стружку з верстата до повної його зупинки;

- охолоджувати різальний інструмент або деталь, що обробляється, за допомогою ганчірки;

- допускається вихід з-під різця довгої стружки;

- зупинити верстат, гальмувати патрон рукою;

- підтримувати або ловити рукою відрізану деталь;

- відходити від верстата, не вимкнувши його.

3.7.Перед вимкненням верстата відвести різець від деталі, що обробляється.

3.8.У випадку вимкнення струму з мережі негайно відключити станок.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

4.1.Відвести супорт і вимкнути двигун.

4.2.Прибрати стружку з верстата за допомогою щітки,а з пазів тканини – гачком. Не здувати стружку і не змітати рукою.

4.3.Протерти і змастити верстат. Привести в порядок інструменти та індивідуальні засоби захисту.

4.4.Здати верстат керівнику роботи.

4.5.Виходити з майстерні тільки з дозволу керівника.

5.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1.При виявлення несправності під час роботи негайно вимкнути верстат і повідомити безпосередньо керівника.

5.2.У випадку травми, пожежі негайно повідомити керівника.

____________________                                      ____________       ___________________

(посада керівника підрозділу  / організації /  розробника)                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник  служби

охорони праці відділу освіти         _____________         __________________

(особистий підпис)                       (прізвище, ініціали)

Заступник директора                 _____________         _____В.В.Лінійчук__________

(особистий підпис)                    (прізвище, ініціали)